## Slide 1: BCD code & BCD display

## Slide 2: Βασικές Έννοιες Δυαδικής Αναπαράστασης
Η δυαδική αναπαράσταση χρησιμοποιεί δύο μόνο ψηφία:
0
1
Κάθε ψηφίο ονομάζεται bit.
Με τα bits μπορούμε να αναπαραστήσουμε οποιονδήποτε αριθμό, ακριβώς όπως στο δεκαδικό σύστημα χρησιμοποιούμε τα ψηφία 0–9.

## Slide 3: Βασικές Έννοιες Δυαδικής Αναπαράστασης
Ωστόσο, υπάρχουν πολλαπλοί ειδικοί τρόποι να αναπαραστήσουμε αριθμούς με bits, όταν απαιτούνται:
λιγότερα λάθη σε αλλαγές τιμών,
πιο εύκολη μετάφραση σε δεκαδικούς αριθμούς,
σταθερότητα σε αναλογικούς αισθητήρες,
συμβατότητα με οθόνες και ηλεκτρονικές ενδείξεις.
Ένας τέτοιος τρόπος είναι:
✔ BCD (Binary Coded Decimal)

## Slide 4: Τι είναι ο κώδικας BCD;
Ο BCD (Binary-Coded Decimal) είναι ένας τρόπος αναπαράστασης όπου κάθε δεκαδικό ψηφίο (0–9) κωδικοποιείται ανεξάρτητα ως μια τετράδα δυαδικών ψηφίων (nibble = 4 bits).
Δεν μετατρέπουμε ολόκληρο τον αριθμό σε δυαδικό, αλλά κάθε ψηφίο ξεχωριστά.
Παράδειγμα
Αριθμός: 527
5 → 0101
2 → 0010
7 → 0111
Άρα ο αριθμός 527 σε BCD είναι: 0101 0010 0111

## Slide 5: Πίνακας κωδικοποίησης ψηφίων BCD
Δεκαδικός αριθμός | BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
Δεκαδικός αριθμός | BCD
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
Οι υπόλοιποι δυαδικοί συνδυασμοί (1010–1111) δεν χρησιμοποιούνται στο BCD

## Slide 6: Γιατί δημιουργήθηκε το BCD;
Σε πολλές συσκευές χρειάζεται να εμφανίζεται ένας αριθμός ακριβώς όπως τον βλέπει ο άνθρωπος, χωρίς μετατροπές.
Το BCD είναι ιδανικό διότι:
κάθε δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε μια τετράδα bits,
είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει οθόνες, LED, LCD, 7-segment displays,
μειώνει την πολυπλοκότητα σε συστήματα χαμηλής υπολογιστικής ισχύος.

## Slide 7: 7-segment display

## Slide 8: 7-segment display simulator
https://circuitverse.org/users/210331/projects/7-segment-display-6e932c27-06ac-47b8-89dc-1f4aa219159e

## Slide 9: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
✘ Μειονεκτήματα
Χρησιμοποιεί περισσότερα bits σε σχέση με την απλή δυαδική αναπαράσταση.
Οι μαθηματικές πράξεις (άθροιση, αφαίρεση) χρειάζονται διορθώσεις BCD.
Δεν είναι κατάλληλο για αριθμητικούς υπολογισμούς υψηλής ακρίβειας.
✔ Πλεονεκτήματα
Απλή μετατροπή σε δεκαδική μορφή.
Ιδανικό για ηλεκτρονικά όργανα, μετρητές, calculators.
Εύκολη αποκωδικοποίηση σε 7-segment displays.

## Slide 10: Πού χρησιμοποιούνται στην πράξη;
✔ BCD
Ψηφιακά ρολόγια
Ταμειακές μηχανές
Καταχωρητές τιμών (π.χ. κάμερες, μετρητές)
7-segment οθόνες
Κομπιουτεράκια
Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης